## Slide 1: Mikroişlemciler
Ders -2

## Slide 2: Instruction Set
RISC mimari
35 komut
35 komut tanımı için komut pattern ‘de 6 bit ‘e ihtiyaç vardır (her zaman 6 bit olmak zorunda değil)
Komut uzunluğu (aynı zamanda Word uzunluğu) 14 bittir
ALU ve W register 8 bit işlem yapar

## Slide 5: Working Register (W) ‘nı Anlayalım

## Slide 6: ADDLW

## Slide 8
ADDWF RAM_Register,0  W =W + RAM_Register değeri
ADDWF RAM_Register,1  RAM_Register değeri =W + RAM_Register değeri

## Slide 36: Program Counter
PC aslında bir RAM register ‘ıdır
RAM register ‘ları 8 bit peki nasıl PC 13 bit ?
INTERRUPT hariç !!!

## Slide 37
Her bir PAGE ‘in 2K olduğuna dikkat ediniz (0-2047)
Dikkat !! Burası FLASH Memory

## Slide 38
Burası Register File
Her biri 128 adres
0x00 – 0x7F dikkat edin
Bazı SFR register ‘lar tüm Bank ‘larda mevcuttur
Shadowed memory ortak erişim alanı gibi davranır (0x70 ile 0x7F arası ilk PAGE)

## Slide 41: INDRECT ADDRESING
FSR Adresi
INDF ise FSR ‘nin gösterdiği adresteki değeri tutar
STATUS ‘un IRP si ve FSR ‘nin MSB si bank seçiminde kullanılır
Array işlemlerinde faydalıdır

## Slide 43: STATUS Register
En önemli register ‘lardan biridir
PIC ‘in anlık durumu, Aritmetik İşlem Sonuç Durumu ve Bank değiştirme
  C = ALU sonucu 255 ‘aşarsa 1, çıkarma işleminde sonuç negatif çıkarsa 0 olur (Neden ? Cevaplayınız)
  İlgili register ‘ın ilk dört bitinin 15 ‘ aşması durumunda 1 olur
  Z = Herhangi bir komut operasyonunda sonuç 0 olursa (Bazen tetikleme kontrol için de kullanılır)
  RP0 ve RP1 bitleri Register File ‘da bank değiştiemek için
  Indrect adreslemede IRP, FSR ‘nin MSB si ile birlikte Bank seçmek için
  TO ve PD bitleri PIC ‘in ilk kez mi çalıştığı, uykudan mı uyandığı kontrolü için

## Slide 45: Portlar
Tüm portlarda 20mA besleme, 25mA sink akım desteği
PORTA
  TRISA ile ayarlanır
  Buffer desteği
  A/D desteği
PORTB
  TRISB ile ayarlanır
  Weak-Pull Up desteği
  TTL tipi
  Harici kesme (RB0 (DK,YK) ve RB4-RB7) desteği

## Slide 46: Portlar
PortC
  TRISC ile yönetilir
  Schimit Trigger tipi sinyal tanımlama
  Seri haberleşme desteği
PORTD
  PORTE ile birlikte paralel haberleşme desteği
PORTE
  I/O ve paralel haberleşme desteği